ООО «Научно-производственное предприятие  «Тензоприбор»

Руководство по эксплуатации

Дозаторы для фасовки сыпучих материалов

в мешки типа БИГ-БЭГ

Самара 2014

-1-

Содержание

Введение	3

Запуск и выключение системы управления	4

Настройки и описание	4

Порядок работы в автоматическом режиме	6

Ручной режим	7

Калибровка весов	7

Введение

Данное руководство описывает функциональность и особенности работы с системой управления установкой Дозатора для фасовки сыпучих материалов в мешки типа БИГ-БЭГ разработки НПП «Тензоприбор».

Замечания и предложения по работе системы направляйте по адресу:

Россия, 443081, г. Самара, ул. Советской Армии 181 литера Е.

ООО «НПП «Тензоприбор»

Тел./факс (846) 205-00-31, 205-00-32.

Система управления состоит из шкафа управления (ШУ). В шкафу управления размещены прибор БВД-248Д, пускатель двигателя, автоматические выключатели и другое электрооборудование.

1. Прибор БВД-248Д

2. Кнопка  «СТОП»

3. Индикатор «ПИТАНИЕ» (+24В)

4. Кнопка «ПУСК»

5. Переключатель «АВТОМАТ/РУЧНОЕ»

6. Кнопка «ПУСК АВТОМАТ»

7. Индикатор «РАЗДУВ ВКЛЮЧЕН»

8. Индикатор «ЗАТВОР ОТКРЫТ»

9. Кнопка «РАЗДУВ МЕШКА»

10. Кнопка «ЗАТВОР»

11,12. Кнопки управления пневмопушками

Рис.1 шкаф управления

Запуск и выключение системы управления

Для запуска системы управления:

- Включите питание шкафа управления, нажмите кнопку «Пуск» на двери шкафа.

Для выключения системы управления:

- Выключите питание шкафа управления.

Настройки и описание

Рис.2 Панель управления прибора

В основном режиме работы на дисплее, в левом верхнем углу, отображается номер выбранного рецепта, например «Р01». Подчеркивание символа «кг» свидетельствует о стабилизации показаний. Появление символа «*» справа от «кг» означает, что весовая система пуста (вес меньше, чем значение  параметра «начальный вес»). По центру дисплея крупными символами отображается вес материалов на весовой системе. Справа внизу находятся три индикатора:

- режима работы «ручной» или «автоматический», отображается как «Р» или «А» соответственно;

- режима выгрузки «ручная», «покомпонентная» или «покомпонентная автоматическая», отображается как «Р», «П» или «А» соответственно;

- сигнала готовности в виде ромба.

По центру нижней строки отображается текущее состояние прибора, например «ожидание» или «загрузка». Слева внизу, в зависимости от состояния прибора, отображается либо коэффициент дозы, например «100%», либо номер текущего замеса и номер дозируемого компонента, например «01-3», что означает первый замес и третий компонент.

Все параметры прибора задаются в его главном меню, вызываемом кнопкой «Ввод» в состоянии ожидания. Навигация по меню выполняется кнопками «Влево» и «Вправо». При нажатии этих кнопок выбирается предыдущий или следующий пункт меню. Для выхода из меню (или подменю) используется кнопка «Отмена». Вход в подменю или выбор пункта выполняются кнопкой «Ввод».

Ввод числовых значений производится при помощи кнопок «Влево» и «Вправо», перемещающих курсор, и кнопок «Вверх» и «Вниз», изменяющих выбранный курсором разряд числа. Для записи в память контроллера введенного числового значения необходимо нажать «Ввод».

Структура главного меню прибора представлена в таблице 3.

Таблица 3 — Главное меню прибора

| Пункт | Пункт подменю | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Доза (DF) | - | коэффициент дозы, на который умножается выбранный рецепт | 100% |
| Кол-во доз (DN) | - | количество замесов которые будут выполнены в автоматическом режиме | 1 шт. |
| Ручной режим | - | вход в ручной режим для досыпки компонентов вручную | - |
| Суммы | Сумма 1 | накопительная весовая сумма Компонента 1 прошедшего сквозь весовую систему с момента последнего сброса сумм; работает по принципу одометра с переполнением | 0.000 кг |
|  | Сбросить суммы | обнуление накопительных сумм | - |
| Рецепты | Текущий рецепт | номер текущего рецепта, рецепт с номером 0 - особый, и не сохраняется в энергонезависимой памяти | 0 |
|  | Компонент 1 (RP1) | вес соответствующего компонента в текущем рецепте | 0.000 кг |
| Компоненты | Компонент 1 | подменю настройки соответствующего компонента, смотри таблицу 4 | - |
| Параметры | Режим работы | режим работы прибора - автоматический или ручной; в автоматическом режиме прибор сам начинает выгрузку и выполняет заданное число замесов; в ручном режиме выгрузка и загрузка выполняются только по команде от кнопок, магистрали или дискретных входов | ручной |
|  | Задержка загрузки | время задержки перед началом очередного замеса в автоматическом режиме | 1.000 с |
|  | Режим выгрузки | режим выгрузки, возможны варианты «разом», «по одному», «по одному автоматически», подробное описание смотри ниже | «разом» |
|  | Продление выгрузки (UT) | время продления выгрузки, после того, как вес упадет ниже значения параметра «начальный вес» | 5.000 с |
|  | Задержка выгрузки | Время задержки с момента получения команды «выгрузка» от магистрали или дискретных входов до начала выгрузки; задержка не выполняется если команда подана от кнопки на приборе | 0.000 с |
| Измерение | Диагностика | диагностика тензодатчика и линии подключения; определяется напряжение питания тензодатчика, его сопротивление, формируется список ошибок | - |
|  | Автокалибровка | калибровка канала измерения веса, подробное описание ниже | - |
|  | Нуль | аддитивный параметр калибровки, определяется при автокалибровке, может быть задан вручную | - |
|  | Шкала | мультипликативный параметр калибровки, определяется при автокалибровке, может быть задан вручную | - |
|  | Фильтр | выбор сглаживающего цифрового фильтра | - |
|  | Мин. вес | минимальный разрешенный вес | -50.000 кг |
|  | Макс. вес | максимальный разрешенный вес | 1000.000 кг |
|  | Мин. расход | минимальный разрешенный расход | -50.000 кг/с |
|  | Макс. расход | максимальный разрешенный расход | 50.000 кг/с |
|  | Автонуль | автоматическая установка нуля, если модуль веса длительное время остается меньше данного параметра, то он принимается за нулевой | 1.000 кг |
|  | Сглаживание | при отображении вес будет отображаться кратным заданному значению, это позволяет облегчить считывание веса при быстром его изменении | 0.010 кг |
|  | Нестабильность | максимально допустимое изменение веса в течение времени стабилизации, при котором вес еще считается установившимся | 0.250 кг |
|  | Стабилизация | если в течении данного времени вес изменяется менее, чем на величину нестабильности, то вес считается установившимся | 2.500 с |
|  | Начальный вес (ZP) | максимально допустимый вес, при котором весы еще считаются пустыми | 0.250 кг |
| Реле | Режим реле 1 | «грубо 1» | «свободен» |
|  | Режим реле 2 | «логика» |  |
|  | Режим реле 3 | «логика» |  |
|  | Режим реле 4 | «импульс 1» |  |
|  | Режим реле 5 | «свободен» |  |
|  | Режим реле 6 | «все 1» |  |
|  | Режим реле 7 | «свободен» |  |
|  | Режим реле 8 | «выгрузка» |  |
| Входы | Режим входа 1 |  | «свободен» |
|  | Режим входа 2 | «загрузка» |  |
| Логика | Режим | включение или выключение функции ПЛК, «включено» | «выключено» |
|  | Статус | статус исполнения загруженной программы, «работает» | «выключено» |
|  | Уставка Т1 | «время раздува мешка» (1...10 сек) | 1.000 с |
| Сервис | Индикация | количество знаков после запятой при отображении текущего веса и дозы на дисплее | 2 знака |
|  | STP адрес | информация об адресе прибора в протоколе STP | - |
|  | USB подключение | информация о состояния USB подключения к компьютеру | - |
|  | Карта памяти | информация об установленной карте памяти | - |
|  | Дата и время | просмотр и установка текущей даты и времени | - |
|  | Версия | версия микропрограммного обеспечения прибора | 1.00.XX |
|  | Запись настроек | сохранение настроек на карту памяти (файл settings.bin должен существовать) | - |
|  | Чтение настроек | чтение настроек с карты памяти (файл settings.bin) | - |
|  | Сброс настроек | сброс всех настроек - возврат к заводским | - |
|  | Пароль | установка пароля на доступ к параметрам калибровки, установка нулевого пароля отключает парольную защиту | 0000 |
|  | Главный пароль | установка пароля на доступ к главному меню, установка нулевого пароля отключает парольную защиту | 0000 |

Дозирование любого компонента производится в два этапа. Первый этап - быстрое дозирование длиться от момента начало дозирования до того момента, как добавленный вес достигнет значения определенного рецептом и коэффициентом дозы за вычетом замедления.

Второй этап - точное дозирование. Он продолжается до заданной дозы за вычетом упреждения. После завершения точного дозирования прибор окончательно выключает соответствующие реле, дожидается стабилизации весовой системы, а затем выполняет адаптацию, увеличивает накопительные суммы.

Калибровка весов

Для выполнения калибровки прибора необходимо войти в меню контроллера и выбрать пункт «Автокалибровка» из меню «Измерение». На дисплее отобразится надпись «Принять за нуль?». Предварительно убедившись в том, что на весах отсутствует какой-либо груз, необходимо нажать кнопку «Ввод». Контроллер зафиксирует нуль веса и отобразит вопрос «Принять за меру?». Поместив образцовый груз с известным весом на измерительную систему и дождавшись успокоения возможных колебаний системы, необходимо нажать на кнопку «Ввод». После  этого ввести запрашиваемое контроллером значение веса образцового груза и повторно нажать «Ввод». Контроллер рассчитает автоматически параметры калибровки и сохранит их в памяти.

Кроме того, после калибровки прибора, необходимо корректно установить значение параметров ограничивающих максимальный и минимальный вес и расход.

Порядок работы в автоматическом режиме

- Перейдите в автоматический режим переключателем «Автомат/Ручное».

- Наденьте мешок на крючья рамы и заправьте горловину.

- Зафиксируйте горловину зажимом.

- Проконтролируйте положение мешка и нажмите кнопку «Пуск Автомат».

- Дождитесь завершения загрузки.

- Проконтролируйте вес материала. При необходимости скорректируйте его с помощью переключателем «Автомат/Ручное». Досыпав кнопкой «Затвор».

- Снимите грузовые петли мешка с крючьев рамы, отпустите горловину мешка.

Ручной режим

Ручной режим предназначен для отладки механизмов и решения нештатных ситуаций. Перейдите в ручной режим переключателем «Автомат/Ручное». Механизм, доступный для управления, может быть приведен в действие с помощью кнопки. Использование ручного режима для штатной работы не рекомендуется, так как это может вызвать аварийную ситуацию.